## Slide 1: Технологии художественно-прикладной обработки материалов Выжигание по дереву

## Slide 2: Выжигание
Выжигание (пирография) – древний вид декоративно-прикладного искусства, основанный на нанесении рисунка или узора на деревянной поверхности раскаленной металлической пластиной.

## Slide 3: Приспособление для выжигания
Электровыжигатель
1 – рукоятка
2 – наконечник
3 – корпус
4 – регулятор нагрева наконечника
5 – электрический шнур

## Slide 4: Приспособление для выжигания
При соприкосновении раскалённого наконечника выжигателя с древесиной её поверхностный слой подгорает, принимая желто-коричневый оттенок

## Slide 5: Материал для выжигания
Для выжигания лучше всего подходят мягкие породы древесины – тополь, ольха, липа, а также березовая фанера

## Slide 6: Материал для выжигания
- на поверхности твердых лиственных пород древесины (дуба, ясеня) мягкие слои чередуются с твердыми
- у хвойных пород (сосны, ели) есть смолистые слои
Из-за чего очень трудно получить при выжигании линии одинаковой окраски

## Slide 7: Правила выжигания по дереву
Древесина, на которой выполняется выжигание, должна быть светлой и без сучков

## Slide 8: Правила выжигания по дереву
Перед выжиганием деталь хорошо просушивают, так как влажная древесина при выжигании коробится

## Slide 9: Правила выжигания по дереву
Перед тем, как приступать к выжиганию изделия, следует потренироваться в выжигании прямых и кривых линий различной толщины на небольших кусках фанеры

## Slide 10: Правила выжигания по дереву
Первоначально поверхность заготовки шлифуют наждачной бумагой

## Slide 11: Правила выжигания по дереву
На фанеру переносят рисунок с помощью копировальной бумаги
1 – фанера
2 – копировальная бумага
3 - рисунок

## Slide 12: Правила выжигания по дереву
Приступаем к выжиганию.
Рукоятку выжигателя держат в руке как карандаш при рисовании

## Slide 13: Правила выжигания по дереву
Сначала выжигают внешний контур, а затем переходят к внутренним элементам

## Slide 14: Правила выжигания по дереву
Чтобы выжечь тонкую линию, наконечник выжигателя быстро и без сильного нажима перемещают по поверхности. Для получения толстой линии наконечник ведут медленно

## Slide 15: Правила выжигания по дереву
Выжигание выполняют то в одной части рисунка, то в другой, чтобы древесина не перегревалась

## Slide 16: Правила выжигания по дереву
Иногда выжигание сочетают с раскрашиванием.
Для этого используют акварель или марилку

## Slide 17: Правила выжигания по дереву
Завершающим этапом является отделка изделия лаком

## Slide 18: Правила безопасной работы
Работы по выжиганию проводить при наличии на рабочем месте вытяжной вентиляции или в только хорошо проветриваемом помещении
Электровыжигатель включать только с разрешения учителя. Во время перерывов в работе не оставлять электровыжигатель включенным
Во время работы не наклоняться низко над изделием, сидеть прямо, дышать только носом
Чтобы не уставали глаза, каждые 15-20 минут делать небольшие перерывы для отдыха
Оберегать руки и одежду от раскаленного наконечника

## Slide 19: Домашнее задание
Подготовить доклад и презентацию на тему декоративно-прикладное искусство в разных регионах России
Дымковская игрушка
Жостовская роспись
Хохлома
Городецкая роспись
Уральский малахит
Гусевской хрусталь
Матрешка
Финифть
Тульский самовар
Палехская миниатюра
Гжель
Павлово-посадские шали
Вологодское кружево
Шемогодская резная береста
Тульский пряник
Оренбургский пуховый платок